## Slide 1: PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI PADA TUBERKULOSIS DAN TB RESISTEN OBAT
Leli Saptawati, dr., Sp.MK
Lab. Mikrobiologi FK UNS /RSUD DR. Moewardi
Maret 2018

## Slide 2: TOPIK
1
2
Pemeriksaan bakteriologi TB latent dan TB aktif
3
Pemeriksaan TB resisten obat
Gambaran umum infeksi TB
4.
Kesimpulan

## Slide 3
Gambaran umum Infeksi Tuberkulosis (TB)

## Slide 4: Mycobacterium tuberculosis
Pada tahun 1882, Robert Koch menemukan Mycobacterium tuberculosis
Bakteri aerob, berbentuk batang, tidak membentuk spora, non-motile, kandungan lipid yang tinggi pada dinding sel nya (sekitar 60% dari struktur dinding sel).

## Slide 5
Mycobacterium tuberculosis
Tidak dapat tumbuh pada medium biasa, tetapi hanya dapat tumbuh pada medium yang diperkaya (egg-based, agar-based, broths with bovine serum)
Tumbuh lambat, generation time 13-20 hours
Manifestasi klinis :
  Pulmonary TB (PTB)
  Extra-pulmonary TB (EPTB)
  Latent TB (LTBI)

## Slide 6
Penyebab Tuberkulosis :
  M. tuberculosis
  MTB complex (Mycobacterium bovis, M. bovis bacilli Calmette–Gue´rin (BCG), Mycobacterium africanum, Mycobacterium canettii, Mycobacterium pinnipedii dan Mycobacterium microti).

## Slide 7
Pemeriksaan bakteriologi :
TB Latent dan TB Aktif

## Slide 8: Metode diagnostik
TB latent :
  Tuberculin Skin Test (TST)
  Interferon Gamma Release Assays (IGRAs)
TB aktif :
  Pewarnaan tahan asam (Acid Fast Staining)
  Kultur
  Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs)
  Metode lain

## Slide 9
Diagnosis
TB Latent

## Slide 10: Tuberculin Skin Test (TST)
Menggunakan purified protein derivative (PPD)
Kelemahan :
  Tidak dapat membedakan antara infeksi oleh M. tuberculosis dan oleh Mycobacteria lain (termasuk BCG)

## Slide 11: Interferon Gamma Release Assays (IGRAs)
IGRA memiliki nilai spesifisitas yang tinggi (lebih tinggi daripada TST)
Merupakan metode yang sensitif dan spesifik untuk mendiagnosa pleuritis TB
WHO merekomendasikan 2 metode IGRA :
  T-spot TB Assay
  QuantiFERON-TB Gold

## Slide 12: T-SPOT TB assay

## Slide 13: QuantiFERON-TB Gold

## Slide 14
Diagnosis
TB Aktif

## Slide 15: Metode diagnostik
TB aktif :
  Pewarnaan tahan asam (Acid Fast Staining)
  Kultur
  Nucleic Acid Amplification Tests (NAATs)
  Metode lain

## Slide 16: Alur diagnosis TB aktif
Spesimen
Steril
Pewarnaan
Non-steril
Dekontaminasi & Liquefaction
Kultur
Metode molekuler
Identifikasi & uji kepekaan dan typing

## Slide 17: Spesimen
Jenis spesimen :
  Sputum (dibatukkan, induksi, atau aspirasi gaster)
  urine
  feses
  cerebrospinal fluid (CSF)
  cairan pleura
  cairan peritoneal atau pericardial
  bilasan bronchus
  material dari abses
  kerokan endometrium
  sumsum tulang atau spesimen biopsi lain

## Slide 18: Pewarnaan Tahan Asam (Acid Fast Bacilli)
Metode paling cepat dan paling mudah
Hasil dapat diperoleh dalam waktu 24 jam sejak pengambilan spesimen.
Terdapat 2 prosedur yaitu :
  a. Carbolfuchsin (misal metode Ziehl-Neelsen dan Kinyoun)
  b. Fluorochrome menggunakan auramine-O atau auramine-rhodamine

## Slide 19: Acid Fast Staining
Sensitivitas : 104 cells/ml
Spesifisitas : AFB (Mycobacterium)
Turn around time 24 jam

## Slide 20: Pewarnaan fluorochrome
Sensitifitas 10% lebih tinggi dibanding ZN
Spesifisitas hampir sama dengan ZN
Turn around time : 24 jam

## Slide 21
Sensitifitas pewarnaan dipengaruhi oleh :
  Metode pewarnaan yang digunakan
  Pengalaman dari teknisi
  Prevalensi infeksi TB pada populasi yang diuji

## Slide 22: Kultur
Terdapat 3 jenis media kultur yaitu :
  a. Egg-based (Löwenstein–Jensen)
  b. Agar-based (Middlebrook 7H10 atau medium 7H11)
  c. Liquid (Middlebrook 7H12 dan medium cair lain yang sudah tersedia secara komersial)

## Slide 23: Metode kultur konvensional
Menggunakan media LJ
Hasil dilaporkan sebagai AFB + atau –
Turn around time
6 minggu

## Slide 24: Sistem kultur otomatis
Spesimen darah :
  BACTEC 9240, BacT/Alert 3D
Spesimen lain :
  MB/Bac T Med, MGIT 960
Hasil dilaporkan sebagai AFB + atau –
Turn around time 4 minggu

## Slide 27: Kultur cair vs Kultur padat
Kultur cair lebih sensitif
Waktu deteksi pada kultur cair lebih singkat daripada kultur padat
Harga kultur cair lebih mahal daripada kultur padat

## Slide 28: Identifikasi tb resisten obat

## Slide 29: Macam-macam metode uji
Metode konvensional :
  Direct testing
  Indirect testing
Metode semi otomatis
Metode lain
Metode molekuler

## Slide 30: Metode Proporsi (WHO)
Menggunakan M. tuberculosis H37rv sebagai strain kontrol
Dapat diuji baik pada medium cair maupun medium padat
Strain resisten ditentukan dengan membandingkan jumlah koloni strain yang diuji yang tumbuh pada medium yang mengandung obat dibagi dengan jumlah koloni yang tumbuh pada medium tanpa obat X 100 dan hasilnya ≥ 1%
Dapat diuji baik dengan OAT lini 1 maupun lini 2

## Slide 31: Metode uji resistensi konvensional
Direct test
  Langsung dari spesimen klinis dengan hasil smear positif
  M7H10 agar
  Isoniazid dan Rifampicin
  Turn around time 4 mgg
Indirect test
  Dari kultur murni
  M7H10 agar atau LJ atau MGIT

## Slide 32: Metode uji resistensi semi otomatis dengan MGIT 960
Medium cair + obat :
  Isoniazid
  Rifampicin
  Streptomycin
  Ethambutol
  Pirazinamid
Turn around time 1-2 mgg setelah kultur positif

## Slide 33: METODE LAIN
Fast/Plaque
Microscopic Observation Drug Susceptibility Assay (MODS)
MALDI-TOF MS (identifikasi, tidak dapat untuk DST)

## Slide 34: Fast/Plaque Assay (Identifikasi M. tuberculosis)

## Slide 35: Interpretasi hasil Fast/Plaque

## Slide 36: Microscopic Observation Drug Susceptibility Assay (MODS)
Inokulasi langsung dari spesimen klinis
Identifikasi dan DST
Kultur cair
Deteksi secara mikroskopis (turn around time lebih cepat)
Biosafety ?
Spesifisitas hasil identifikasi ?

## Slide 37: Hasil MODS

## Slide 38: MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time of Flight) untuk identifikasi Bakteri dan jamur

## Slide 39: Metode molekuler
Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) :
  Real time PCR (misal GeneXpert/MTb Rif)
  Line Probe Assay

## Slide 40: Metode Molekuler
Metode yang cepat, sensitivitas tinggi
Belum terstandarisasi secara universal
Metodologinya masih bervariasi
Di pasaran sudah tersedia metode komersial dan home-made
Mendeteteksi DNA dari bakteri yang hidup dan mati
EPTB : sensitivitas dan spesifisitas bervariasi tergantung jenis spesimen
Stephen D Lawn, Alimuddin I Zumla. Tuberculosis. Lancet 2011; 378: 57–72

## Slide 41: Xpert MTB/RIF assay (Cepheid, Sunnyvale, CA, USA)
Principle
method: real-time PCR (detection of DNA)
Detects MTB complex and RIF resistance
All-in-one test cartridges
Workflow
sputum samples (available in Indonesia)
simple 1-step sample preparation procedure
throughput: approx. 2 hours/run
no need for biosafety cabinet (?)
Price
17 USD/test
4 module device: approx 17000 USD
MTB

## Slide 42: Xpert MTB/RIF® in TB-HIV patients (N=66 sputum from suspected TB in HIV)
Sensitivity: 93%
Specificity: 91,3%
Positive predictive value: 95,2%
Negative predictive value: 87,5%
R Nur Ista A, Anna Uyainah, Evy Yunihastuti, Anis Karuniawati, C Martin R. Kemampuan Diagnostik Pemeriksaan Genexpert Mtb/Rif dalam Mendiagnosis Tuberkulosis Paru Pada Pasien HIV. Tesis SpPD, 2012

## Slide 44: Xpert System: TEST RESULT

## Slide 45: Reverse Hybridization-based Line Probe Assays

## Slide 46
POWER OF NEW DIAGNOSTICS

## Slide 47: Kesimpulan

## Slide 48: KESIMPULAN
Hingga saat ini belum tersedia metode diagnostik bakteriologi yang mudah, murah, cepat dan akurat
Metode diagnostik untuk TB latent adalah TST dan IGRAs
Metode diagnostik untuk TB aktif adalah pewarnaan, kultur, metode molekuler dan beberapa metode lain.
Uji resistensi obat dapat dilakukan secara konvensional maupun semi otomatis
Hingga saat ini masih terus dikembangkan implementasi metode molekuler untuk identifikasi dan uji kepekaan

## Slide 49: TERIMA KASIH